## Slide 1
深圳市安室智能有限公司
X-Sense Innovations Co., Ltd.
EN50131标准学习

## Slide 2
EN50131标准
EN50131的标题是“Alarm Systems - Intrusion and Hold-up Systems”，翻译为”报警系统 – 入侵和紧急报警系统”，该系统缩写为I&HAS，包括IAS和HAS两个子系统。
1997年，欧洲标准组织(CEN,CENELEC or ETSI)发布了EN50131-1标准，引入了安全体系分级。近十年后，该组织将该标准更新为 EN 50131-1:2006，进一步描述了报警系统的要求，后续在2009年发布了A1修正版，2017年发布了A2修正版。
EN 50131标准统一了对电子报警系统的理解。该标准旨在帮助保险公司、防盗警报公司、客户和警察实现对个人处所所需安全监管的完整而准确的规范。它涵盖了警报系统的所有方面，从授权、冗余、用户角色、篡改等等。

## Slide 3
EN50131标准 - 系列介绍
EN50131-1 System requirements 系统要求
EN50131-2 Requirements for XXX 对XX探测器的要求
EN50131-3 Control and indicating equipment 控制和指示设备
EN50131-4 Warning devices 告警设备
EN50131-5-3 Requirements for interconnections equipment
using radio frequency techniques 对使用射频技术的互连设备的要求
EN50131-6 Power supplies 电源供应
EN50131-7 Application guidelines 应用指导
EN50131-8 Security fog devices 安全雾设备
EN50131-9 Alarm verification. Methods and principles 报警校验-原则和方法
EN50131-10 Application Specific Requirements for
Supervised Premises Transceiver (SPT) 对SPT的应用特定要求
EN50131-12 Methods and requirements for setting and
unsetting of Intruder Alarm Systems (IAS) 对IAS的布防/撤防要求和方法

## Slide 4
EN50131标准 - 探测器相关标准
EN50131-2-2 Intrusion detectors - Passive infrared detectors 入侵探测器-被动红外传感器
EN50131-2-3 Requirements for microwave detectors 对微波传感器的要求
EN50131-2-4 Requirements for combined passive
infrared and microwave detectors 对组合被动红外和微波传感器的要求
EN50131-2-5 Requirements for combined passive
infrared and ultrasonic detectors 对组合被动红外和超声波传感器的要求
EN50131-2-6 Opening contacts (magnetic) 磁性开路探测器
EN50131-2-7-1 Intrusion detectors - Glass break detectors – Acoustic 入侵探测器-玻璃破碎探测器-声学
EN50131-2-7-2 Intrusion detectors - Glass break detectors – Passive 入侵探测器-玻璃破碎探测器-主动
EN50131-2-7-3 Intrusion detectors - Glass break detectors – Active 入侵探测器-玻璃破碎探测器-被动
EN50131-2-8 Intrusion detectors - Shock detectors 入侵探测器-振动探测器
EN50131-2-9 Intrusion detectors - Active infrared beam detectors 入侵探测器-主动红外光束探测器
EN50131-2-10 Intrusion detectors - Lock state contacts (magnetic) 入侵探测器-磁性闭路探测器
EN50131-2-11 Intrusion detectors - ALDDR 入侵探测器-ALDDR

## Slide 5
EN50131-1标准 – 缩写定义说明
I&HAS intruder hold-up alarm system(s) 入侵和紧急报警系统
IAS intruder alarm system(s) 入侵报警系统
HAS hold-up alarm system(s) 紧急报警系统
ARC alarm receiving centre 警报接收中心
ACE ancillary control equipment 辅助控制设备
ATS alarm transmission system 警报传输系统
CIE control and indicating equipment 控制和指示设备
WD warning device 告警设备
PS power supply 电源供电
SPT supervised premises transceiver 监督场所收发器

## Slide 6
EN50131-1标准 – Security Level 安防等级
Grade 1: Low risk 低风险
入侵者或强盗应对 l&HAS 知之甚少，并且只能使用有限范围内易于获得的工具。
Grade 2: Low to medium risk 低至中等风险
入侵者或强盗应对 I&HAS 的了解有限，并且不会使用一般范围的工具和便携式仪器（例如万用表）。
Grade 3: Medium to high risk 中等至高风险
入侵者或强盗应熟悉 l&HAS，并拥有各种工具和便携式电子设备。
Grade 4: High risk 高风险
当安全优先于所有其他因素时使用。入侵者或强盗应有能力或资源详细规划入侵或抢劫，并拥有全套设备，包括对 I&HAS 中组件进行替代的设备。
系统的等级与组件的最低等级一样高！ 例如，如果使用3级认证控制中心和任何制造商的3级认证有线传感器，则系统已通过3级认证。但添加任何2级传感器可将整个系统降至2级。
EN 50131中2级是任何无线入侵警报系统可以达到的最大等级。

## Slide 7
EN50131-1标准 – Environmental classification 环境等级
Environmental Class I – Indoor
所受到的影响通常处于温度得到较好保持的室内环境（例如在住宅或商业地产中）。温度可能会在+5 °C 到+40 °C 之间变化，平均相对湿度约为 75% 非冷凝。
Environmental Class II - Indoor – General
所受到的影响通常处于温度无法得到保持的室内环境（例如在走廊、大厅或楼梯处，窗户和未加热的存储区域等可能发生冷凝的地方，以及间歇供暖的仓库）。温度可能会在-10 °C 到+40 °C 之间变化，平均相对湿度约为 75% 非冷凝。
Environmental Class III - Outdoor - Sheltered or indoor extreme
所受到的影响通常处于l&HAS 组件没有完全暴露在自然天气的室外环境或环境条件极端的室内环境。温度可能会在 -25 °C 和 +50 °C 之间变化，平均相对湿度约为 75% 非冷凝。预计每年有30天的相对湿度在 85 % 到 95 % 之间变化，非冷凝。
Environmental Class IV - Outdoor - General
所受到的影响通常处于l&HAS 组件完全暴露在自然天气的室外环境。温度可能会在 -25 °C 和 +60 °C 之间变化，平均相对湿度约为 75% 非冷凝。预计每年有30 天的相对湿度在 85 % 到 95 % 之间变化，非冷凝。

## Slide 8
EN50131-1标准 – Functional requirements 功能性要求01
8.1 Detection of intruders, triggering, tampering
and the recognition of faults 入侵检测、触发、破坏和故障识别
8.1.1 Intruder detection 入侵检测
8.1.2 Hold-up device – triggering 紧急报警设备 - 触发
8.1.3 Tamper detection 破坏检测
8.1.4 Recognition of faults 故障识别
8.2 Other functions 其它功能
8.2.1 Masking 遮罩
8.2.2 Movement detector range reduction 移动探测器范围减小
8.3 Operation 操作
8.4 Processing 处理
8.5 Indications 指示
8.6 Notification 通知
8.7 Tamper security 防破坏安全
8.8 Interconnections 互连
8.9 Timing performance 时间性能
8.10 Event recording 事件记录

## Slide 9
EN50131-1标准 – Functional requirements 功能性要求02
8.3 Operation 操作
8.3.1 Access levels 访问级别
8.3.2 Authorisation 授权
8.3.3 Setting and Unsetting 布防和撤防
8.3.4 Setting 布防
8.3.5 Prevention of setting 阻止布防
8.3.6 Overriding prevention of setting 取消阻止布防
8.3.7 Set state 防御状态
8.3.8 Unsetting 撤防
8.3.9 Restoring 复位
8.3.10 Inhibit 暂时隔离
8.3.11 Isolate 隔离
8.3.12 Test 测试
8.3.13 Other functions 其它功能

## Slide 10
EN50131-1标准 – Access levels 访问级别
Level 1 Access by any person 1级 任何人的访问权限
需要在级别 1 访问的功能不应有访问限制。
Level 2 User access e.g. by an operator 2级 用户访问权限，如操作员
影响操作状态的功能（不更改 l&HAS 配置，例如站点特定数据）。对需要在 2 级权限的访问应通过钥匙或密码操作的开关或锁或其他等效手段加以限制。 2 级钥匙或密码不应提供 3 级或4 级访问。
Level 3 User access e.g. by alarm company personnel 3级用户访问权限，如警报公司员工
所有影响 l&HAS 配置的功能（不改变设备设计）。对需要在 3 级权限的访问应通过钥匙或密码操作的开关或锁或其他等效手段加以限制。 3 级钥匙或密码不应提供 4 级访问。
Level 4 User access e.g. by the manufacturer of the equipment 4级用户访问权限，如设备制造商
访问组件更改设备设计。对需要在 4 级权限的访问应通过钥匙或密码操作的开关或锁或其他等效手段加以限制。

## Slide 11
EN50131-1标准 – Environmental classification 环境等级
Environmental Class I – Indoor
所受到的影响通常处于温度得到较好保持的室内环境（例如在住宅或商业地产中）。温度可能会在+5 °C 到+40 °C 之间变化，平均相对湿度约为 75% 非冷凝。
Environmental Class II - Indoor – General
所受到的影响通常处于温度无法得到保持的室内环境（例如在走廊、大厅或楼梯处，窗户和未加热的存储区域等可能发生冷凝的地方，以及间歇供暖的仓库）。温度可能会在-10 °C 到+40 °C 之间变化，平均相对湿度约为 75% 非冷凝。
Environmental Class III - Outdoor - Sheltered or indoor extreme
所受到的影响通常处于l&HAS 组件没有完全暴露在自然天气的室外环境或环境条件极端的室内环境。温度可能会在 -25 °C 和 +50 °C 之间变化，平均相对湿度约为 75% 非冷凝。预计每年有30天的相对湿度在 85 % 到 95 % 之间变化，非冷凝。
Environmental Class IV - Outdoor - General
所受到的影响通常处于l&HAS 组件完全暴露在自然天气的室外环境。温度可能会在 -25 °C 和 +60 °C 之间变化，平均相对湿度约为 75% 非冷凝。预计每年有30 天的相对湿度在 85 % 到 95 % 之间变化，非冷凝。

## Slide 12
THANK YOU
深圳市安室智能有限公司
X-Sense Innovations Co., Ltd.
深圳市南山区粤海街道科苑
路15号科兴科学园B4-502
XXXX@X-Sense.com
www.x-sense.com
+86 755 2267 0560